## Slide 1
IoT 스마트 벽시계
ESP8266 + WS2812B 8×32 LED 매트릭스
시간 표시
온습도
wttr.in날씨
자동밝기
다중AP
Arduino .ino · WiFiManager · ESP8266WiFiMulti · wttr.in · NTP · DHT11 · CDS · date.nager.at

## Slide 2
하드웨어 구성
ESP8266
(NodeMCU)
Arduino .ino
비동기 상태 머신
WS2812B
8×32 LED 패널
D1 (GPIO5)
DHT11
온습도 센서
D2 (GPIO4)
CDS 조도 센서
+10k Pull-up
A0
WiFi / 인터넷
NTP 서버
ip-api.com
wttr.in
date.nager.at
D1
D2
A0
WS2812B 전원: 5V 별도 공급 권장 (256 LED, 밝기 제한 시 ~1.5A) · GND 공통 연결 필수

## Slide 3
주요 기능
1
WiFi 다중 AP 자동 전환
Portal에서 1·2번 SSID 등록
ESP8266WiFiMulti → 신호 강한 AP 자동 접속
2
NTP 자동 시간 동기
pool.ntp.org 접속, 한국 표준시(KST)
UTC+9 자동 적용
3
IP 기반 위치 자동 감지
ip-api.com → 도시명 + 위도/경도 취득
격자 변환 없이 기상청 API 직접 활용
4
외부 날씨 수신 (wttr.in HTTPS)
fetchWeatherWttr() — 실패시 60초/성공시 5분
텍스트 포맷 (%t|%C) → 기온+날씨조건
5
온습도 혼합 표시
온도: wttr.in 외부 기온 (1~5분 갱신)
습도: DHT11 실내 센서 (2.5초 주기)
6
CDS 자동 밝기 + 야간 모드
raw > 960 → 야간 모드 (시계만 + 밝기 1~4)
일반: raw 350~960 → 밝기 150~5 비례 조절
7
공휴일 자동 표시
date.nager.at API → 한국 공휴일 자동 취득
토·일·공휴일 스크롤 날짜 적색 표시

## Slide 4
WiFi 설정 흐름 (Captive Portal + 다중 AP)
1
전원 ON
AP 생성
'IoTClock-Setup'
2
스마트폰 연결
WiFi 목록에서
AP 선택
3
설정 페이지
브라우저 자동 팝업
(192.168.4.1)
4
SSID 입력
1번+2번 WiFi
SSID·비밀번호
5
연결 완료
WiFiMulti 등록
강한 AP 자동 선택
ESP8266WiFiMulti 자동 전환 동작
▶ AP1 신호 강함
→ 1번 AP 유지 접속
▶ AP1 신호 약화 / 끊김
→ 5초 이내 재스캔 → 신호 강한 AP 자동 전환
▶ 2번 AP 미입력
→ 1번 AP만으로 정상 동작 (하위 호환)
2번째 AP 정보는 EEPROM에 저장 | 전원 재시작 후에도 유지 | Portal 재접속으로 변경 가능
LED 표시 → WiFi ? (적색 1Hz 깜빡임) ← WiFi 미접속 시

## Slide 5
화면 표시 사이클 (30초)
시 계 HH:MM (0 ~ 15초)
통합 스크롤 (15 ~ 30초)
0s
15s
30s
⏱ 시계 표시
• 12시간제 HH:MM 형식
• 출발안내판 스타일 커스텀 5×7 비트맵 폰트
• 콜론 상단 4점 — 0~29초, 노랑 시계방향 회전
• 콜론 하단 4점 — 30~59초, 노랑 반시계 회전
• NTP 미동기 시: --:-- 표시
• 야간 모드 시 시계만 표시 (스크롤 생략)
📜 통합 스크롤 순서
①
날짜 (녹색/적색)
평일→녹색 / 토·일·공휴일→적색
②
온도+습도 (노랑)
22C 49% (외부기온+실내습도)
③
날씨 (노랑/비=적색)
Cloud Sunny Rain
④
날씨 아이콘 8×8
태양·구름·비·눈·안개·폭풍

## Slide 6
소프트웨어 구조 (Arduino .ino)
loop() Arduino 메인 루프
drawFrame()
50 ms
화면 갱신 (20fps)
readDHT()
2.5 s
실내 습도
updateBrightness()
500 ms
CDS 비례밝기
fetchWeatherWttr()
1~5 분
기온+날씨
fetchHolidays()
1 시간
공휴일 갱신
WiFi 체크
5 s
WiFiMulti
재접속
날씨 갱신 전략
fetchWeatherWttr() — wValid=false 60초 재시도 / wValid=true 5분 정기 갱신 | wttr.in HTTPS + 텍스트 포맷 (?format=%t|%C) | 온도=wttr.in / 습도=DHT11 실내 센서
drawFrame() 내부 분기 흐름
▶ WiFi 미접속?
→ 'WiFi ?' 적색 1Hz 깜빡임 → return
▶ 야간 모드?
→ CDS raw > 960 → 시계만 + 밝기 1~4 비례 (스크롤 생략)
▶ phase < 15s?
→ 시계 표시 HH:MM (커스텀 폰트, 콜론 4점 회전)
▶ phase >= 15s?
→ 날짜→기온+습도→날씨+아이콘 통합 스크롤
▶ 스크롤 완료?
→ 즉시 시계로 전환 (scrollDone 플래그)

## Slide 7
날씨 정보 수신 경로 (wttr.in)
ESP8266
전원 ON
인터넷 접속
ip-api.com
IP → 도시명
(Seoul 등)
wttr.in
(HTTPS)
기온 + 날씨 설명
텍스트 포맷
descToCondition()
영문 설명
→ 조건 매핑
LED 표시
텍스트 + 아이콘
스크롤
partly cloudy → PCloud
rain/drizzle → Rain
snow/sleet → Snow
fog/mist/haze → Fog
thunder/storm → Storm
sunny/clear → Sunny
HTTPS 방식
WiFiClientSecure
+ setInsecure()
Cloudflare MFLN
→ 4096 RX 버퍼
텍스트 포맷
?format=%t|%C
응답 ~30 bytes
→ split '|'
JSON 파싱 없음
갱신 전략
wValid=false:
60초 재시도
wValid=true:
5분 정기 갱신
온습도 분리
온도:
wttr.in 외부값
습도:
DHT11 실내 센서

## Slide 8
폰트 시스템 업그레이드 (5×7 → 5×8 풀-스케일)
BEFORE ▪ 5×7 GFX 기본 폰트
• Adafruit GFX 기본 폰트 (5×7) • DIGIT_BMP[10][7] — 시계 숫자 전용 10글자 • matrix.setTextColor() + setCursor() + print() • 매트릭스 8행 중 7행만 사용 (마지막 행 공백) • 시계 숫자 ↔ 스크롤 텍스트 폰트 비일관 • 분 변경 시 숫자 즉시 점프 (애니메이션 없음)
AFTER ▪ 5×8 HD44780 풀-스케일
• HD44780 LCD 스타일 5×8 (8행 풀-스케일) • FONT_5X8[95][8] — ASCII 0x20~0x7E 통합 • drawCharPx() / drawStringPx() 커스텀 렌더링 • 매트릭스 8행 전체 활용 (디센더 포함) • 시계 숫자 ↔ 스크롤 텍스트 단일 폰트 공유 • 시·분 자리별 슬라이드 다운 애니메이션

## Slide 9
시·분 숫자 슬라이드 다운 애니메이션
▪ 8픽셀 슬라이드 (50ms × 8 = 400ms)
t = 0 ms (분 변경 직전)
t = 200 ms (슬라이드 중)
t = 300 ms (슬라이드 중)
t = 400 ms (완료)
▪ 자리별 상태 머신 (DigitAnim)
정적
frame=8
frame--
newD ≠ cur 매 50ms 호출 frame == 0 → 정적
▪ 핵심 함수
• drawDigitAnim(idx, x, newD, color, yMin, yMax)
• drawDigitClipped(...) ─ yMin~yMax 행만 그림
• drawCharPx() / drawStringPx() ─ ASCII 렌더링
변경 없는 자리는 정적 표시 유지 · 변경된 자리만 슬라이드 · 콜론 영역(x=14,15)은 숫자(x=1..11, 19..29)와 분리되어 yMax=7 클리핑으로 보호